## Slide 1
HỆ THỐNG GIÁM SÁT CƯỜNG ĐỘ TIA UV VÀ NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO MÔN HỌC Cảm biến và Đo lường
NHÓM 1
Giảng viên - Thầy Hoàng Minh Trí

## Slide 2
NỘI DUNG
01 GIỚI THIỆU CHUNG
02 LINH KIỆN SỬ DỤNG
03 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
04 HỆ THỐNG GIÁM SÁT
05 KẾT LUẬN
06 DEMO SẢN PHẨM

## Slide 3
GIỚI THIỆU
CHUNG
01

## Slide 4
THÀNH VIÊN
Hoài Phúc
Xây dựng sản phẩm – phần cứng chính
Tôn Bách
Xây dựng thành phần ứng dụng di động
Thanh Tùng
Quản lý kế hoạch
Lập trình chính cho hệ thống
Sỹ Nguyên
Tìm hiểu tài liệu Văn bản – báo cáo

## Slide 5
Ý TƯỞNG
TPHCM vừa hứng chịu những đợt nắng nóng gay gắt, chỉ số tia UV tăng đạt mức 8-10, vượt ngưỡng an toàn.
Tác hại tia UV: gây tổn thương da, cháy nắng; Tăng tốc độ lão hoá da, ung thư da; Gây đục thuỷ tinh thể.
Một giải pháp thực tế giúp mọi người có thể biết được những thời điểm chỉ số tia UV cao

## Slide 6
Module ngoài trời
Theo dõi thông số UV và nhiệt độ ngoài trời.
Module trong nhà
Theo dõi nhiệt độ trong nhà
Truyền tải dữ liệu.
Hệ thống hiển thị số liệu
Giao diện theo dõi các thông số cho người dùng.
THIẾT KẾ CHUNG

## Slide 7
LINH KIỆN SỬ DỤNG
02

## Slide 8
NODEMCU
Vi điều khiển
Có các chân input Analog, Digital
Tích hợp chip Wifi ESP8266

## Slide 9
NRF24L01
Hoạt động trên dải tần 2.4GHz
Module truyền nhận không dây
Có thể lắp thêm anten
Khoảng cách thu phát lên đến 1000m

## Slide 10
DS18B20
Chart: 
| 第一季度 | 第二季度
销售额 | 43 | 57
Cảm biến đo nhiệt độ với độ phân giải cao (12bits)
Dải đo nhiệt độ : -55 - 125 độ C (-67 - 257 độ F)
Chuẩn giao tiếp : 1-Wire (1 dây)

## Slide 11
ML8511
Tích hợp bộ khuếch đại nội Analog
Cảm biến tia UV sử dụng IC ML8511
Có độ nhạy cao với tia UV-A (380 – 315nm) và UV-B (315 – 280nm)

## Slide 12
Oled 0.96 inch
Màn hình Oled 0.96 inch với 128x64 điểm ảnh.
Chuẩn giao tiếp : I2C.

## Slide 13
Mạch nguồn xung
Mạch Nguồn Xung chuyển đổi 220VAC sang 5VDC-10W.
Thiết kế cách ly đảm bảo an toàn, có chống sét và chống nhiễu.

## Slide 14
NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG
03

## Slide 15
DS18B20

## Slide 16
Giao tiếp 1-Wire
1-Wire cũng tương tự như I²C, nhưng với tốc độ truyền dữ liệu thấp và khoảng cách xa hơn
Một tính năng đặc biệt của bus là khả năng chỉ sử dụng hai dây tín hiệu: data và GND

## Slide 17
DS18B20

## Slide 18
ML8511
Sử dụng một mặt thu photon diode nhạy cảm với bước sóng tia UV.
Tín hiệu được chuyển qua mạch khuếch đại trung tâm.
Bộ tính toán xử lý tín hiệu đưa ra dữ liệu điện áp tương ứng.

## Slide 19
Module outdoor

## Slide 20
Sản phẩm Module outdoor

## Slide 21
Module indoor

## Slide 22
Sản phẩm Module outdoor
UV Ray Intensity
Outdoor Temperature
Indoor Temperature

## Slide 23
04
HỆ THỐNG GIÁM SÁT

## Slide 24
Ứng dụng Blynk
Điều khiển các thiết bị phần cứng từ xa
Blynk là một nền tảng kết nối đa thiết bị IoT toàn cầu quá hệ thống lưu trữ điện toán đám mây
Hiển thị dữ liệu cảm biến
Lưu trữ dữ liệu

## Slide 25
Quá trình phát triển
Hoàn thành
Thực nghiệm
Thử nghiệm
Lên ý tưởng
Xác định nội dung, mô hình thực hiện.
Tìm hiểu lý thuyết liên quan.
Tiến hành chạy thiết bị cùng các cảm biến trên testboard.
Chạy ứng dụng kiểm tra thông số
Tiến hành lắp đặt linh kiện vào sản phẩm.
Chạy hệ thống ngoài môi trường.
Hoàn thiện và ổn định hệ thống.

## Slide 26
Quá trình hoạt động
Thông số UV
Nhiệt độ
Nhiệt độ
Hiển thị
Dữ liệu
NGOÀI TRỜI
TRONG NHÀ
Dữ liệu

## Slide 27
SẢN PHẨM

## Slide 28
HỆ THỐNG CẢNH BÁO QUA ỨNG DỤNG
0 – 2.9
3 – 5.9
6 – 7.9
8 – 10.9
11.0 +

## Slide 29
05
KẾT LUẬN

## Slide 30
ĐÁNH GIÁ
ƯU ĐIỂM
HẠN CHẾ
Ứng dụng được các lý thuyết Cảm biến & Đo lường
Chưa chống nước, độ bền thấp
Hạn chế về mặt thẩm mỹ
Thiết thực với xã hội, dễ dàng sử dụng

## Slide 31
HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Cải thiện mặt thẩm mỹ bên ngoài cho sản phẩm.
Thêm khả năng chống nước khi trời mưa.
Tích hợp thêm một số chức năng như độ ẩm, nồng độ oxi trong không khí,…

## Slide 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO
TS. Hoàng Minh Trí, Tài liệu môn học Cảm biến và đo lường.
TS. Lê Mỹ Hà, KS. Phạm Quang Huy, “Lập trình IoT với Arduino”.
ThS Trương Ngọc Anh – ThS Nguyễn Đình Phú – ThS Phan Vân Hoàn, “Giáo trình Vi điều khiển – LÝ THUYẾT – THỰC HÀNH”.
Dallas Semiconductor MAXIM – DS18B20 Datasheet – Programmable Resolution – 1-Wire Digital Thermometer.
Lapis Semiconductor – ML8511 – UV Sensor with Voltage Output
ARM Cortex M Microcontroller DMA Programming Demystified – Online Course on Udenmy.
Sparkfun Start Something, https://learn.sparkfun.com – Sensor and Measurements Systems.

## Slide 33
05
DEMO SẢN PHẨM

## Slide 34
CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
NHÓM 1